TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas: 34100000-8 ,,Motorinės transporto priemonės“

Pirkimo ojektas - nenaujas tarpmiestinio tipo M3 klasės autobusas

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai rodikliai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transporto priemonė | 1.1.Tarpmiestinis autobusas turi būti ne ankstesnės kaip 2015 metų pirmosios registracijos, rida ne daugiau kaip 7000 km, M3 klasės priemiestinis autobusas, varomas dyzelinu, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus.; 1.2.Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 metų liepos 29 d. įsakymu Nr.2B-290 (Žin.2008, Nr.88-3550,2010 Nr.50-2465).; 1.3.Autobuse turi būti ne mažiau 27 sėdimų vietų keleiviams, 1 vieta gidui, 1 vieta vairuotojui, ne mažiau 10 stovimų vietų.; 1.4.Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimų sistemoje. |
| 2. | Autobuso matmenys | 2.1. Ilgis nuo 7300 mm iki 7500 mm.; 2.2. Plotis nuo 2250 mm iki 2400 mm.; 2.3. Aukštis nuo 3000 mm iki 3400 mm.; 2.4. Bendroji masė nuo 9000 kg iki 10000 kg.; 2.5. Autobuso ilgis tarp ašių nuo 3300 mm iki 3500 mm. |
| 3. | Kėbulas | 3.1.Pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų ( kėbulas nepažeistas korozijos); 3.2.Durų skaičius – dvejos durys su pneumatine pavara. |
| 4. | Mobilumas | 4.1. Kuro bako talpa ne mažiau kaip 150 l.; 4.2. Bagažinių talpa ne mažiau 4 m3 |
| 5. | Variklis | 5.1. Dyzelinis variklis; 5.2. Turi atitkti ES toksiškumo standartus ne žemesnis kaip EURO5; 5.3. Variklio galia nuo 140 kw iki 150 kw. |
| 6. | Transmisija pakaba | 6.1. Pavarų dėžė – mechaninė, 6 bėgiai į priekį, 1 atgal; 6.2. Pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška); 6.3. Visų ratų stabdžiai diskiniai; 6.4. Be kamerinės padangos, ne mažiau R17,5, komplekte turi būti atsarginis ratas; 6.5. Ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška); 6.6. Stovėjimo stabdis; 6.7. Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu. |
| 7. | Ašių skaičius | 7.1. 2 ašių; 7.2. Priekinė pakaba linginė su amortizatoriais; 7.3. Galinė pakaba su oro pagalvėmis, su amortizatoriais. |
| 8. | Langai | 8.1. Dvigubi šoniniai langai |
| 9. | Elektros sistema | 9.1. Elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12 V; 9.2. Generatorius 24V, ne mažiau 100 A. |
| 10. | Garantija | 10.1 Autobuso garantija ne mažiau 2 metams nuo autobuso įsigyjimo. |
| 11. | Pristatymas | 11.1. Ne daugiau 30 darbo dienų. |
| 12. | Atstovavimas | 12.1. Pardavėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas; 12.2. Turi būti autoriziptas gamintojo garantinio aptarnavimo servisas Lietuvoje. |
| 13. | Kita autobuso įranga ir komplektacija | Salono lentynos keleiviams; Salono apšvietimas; Skaitmeninis tachografas; Imobilaizeris; Distancinis priekinių ir galinių durų atidarymas; Apšildomi galinio vaizdo veidrodžiai; Salono veidrodis; Stoglangis su avariniu išėjimu; Pneumatinė reguliojama vairuotojo sėdynė su saugos diržu; Vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu; Užuolaidėlės nuo saulės ant priekinio stiklo; Individualios vairuotojo vietos apšvietimas; Elektra apšildomas priekinis durų stiklas; Elektra apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo; Elektra valdomas viengubas šoninis langas prie vairuotojo; Skaitmeninis laikrodis; Programuojamas salono kondicionierius; Konvektorinis salono šildymas; Programuojamas autonominis šildymas; Minkštos atsilekiančios keleivių sėdynės su saugos diržais, porankiu iš praėjimo pusės, atsilenkiančiu staleliu; Garsiakalbiai keleivių sėdimosiose vietose; Salono grindų danga – neslidus linoleumas; Šoninių ir galinių langų užuolaidėlės; Individualus keleivių sėdynių apšvietimas; Individuali keleivių sėdimų vietų ventiliacija; Audio sistema su mikrofonu; AM/FM/CD/MP3 grotuvas; Gesintuvas; Vaistinėlė; Ratų gaubtai (kalpokai); Avariniai plaktukai stiklams išmušti salone; Instrumentų komplektas. |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas: 34100000-8 ,,Motorinės transporto priemonės“

Pirkimo ojektas - naujas tarpmiestinio tipo M3 klasės autobusas

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai rodikliai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transporto priemonė | 1.1.Tarpmiestinis M3 klasės autobusas turi būti ne ankstesnės kaip 2016 metų pirmosios registracijos, varomas dyzelinu, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus.; 1.2.Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 metų liepos 29 d. įsakymu Nr.2B-290 (Žin.2008, Nr.88-3550,2010 Nr.50-2465).; 1.3.Autobuse turi būti ne mažiau 31 sėdimų vietų keleiviams, 1 vieta gidui, 1 vieta vairuotojui, ne mažiau 5 stovimos vietos.; 1.4.Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimų sistemoje. |
| 2. | Autobuso matmenys | 2.1. Ilgis nuo 7600 mm iki 8000 mm.; 2.2. Plotis nuo 2300 mm iki 2400 mm.; 2.3. Aukštis nuo 3000 mm iki 3350 mm.; 2.4. Autobuso ilgis tarp ašių nuo 3500 mm iki 4000 mm.; 2.5. Maksimalus apsisukimo spindulys iki 7700 mm.; 2.6. Bendroji masė nuo 10 000 kg iki 11 000 kg. |
| 3. | Kėbulas | 3.1.Pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų ( kėbulas nepažeistas korozijos); 3.2.Durų skaičius – dvejos durys su pneumatine pavara. |
| 4. | Mobilumas | 4.1. Kuro bako talpa ne mažiau kaip 190 l.; 4.2. Dyzelino emisijos skysčio talpykla ne mažiau 15 l. 4.3. Bagažinių talpa ne mažiau 4 m3 |
| 5. | Variklis | 5.1. Dyzelinis variklis; 5.2. Turi atitkti ES toksiškumo standartus ne žemesnis kaip EURO6; 5.3. Variklio galia nuo 140 kw iki 160 kw. |
| 6. | Transmisija pakaba | 6.1. Pavarų dėžė – mechaninė, 6 bėgiai į priekį, 1 atgal; 6.2. Pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška); 6.3. Visų ratų stabdžiai diskiniai; 6.4. Be kamerinės padangos, ne mažiau R17,5, komplekte turi būti atsarginis ratas; 6.5. Ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška); 6.6. Pagalbinis, variklinis stabdis 6.7. Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu. |
| 7. | Ašių skaičius | 7.1. 2 ašių; 7.2. Priekinė pakaba linginė su amortizatoriais; 7.3. Galinė pakaba su oro pagalvėmis, su amortizatoriais. |
| 8. | Langai | 8.1. Dvigubi šoniniai salono stiklai |
| 9. | Elektros sistema | 9.1. Elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12 V; 9.2. Generatorius 24V, ne mažiau 100 A. |
| 10. | Garantija | 10.1 Autobuso garantija ne mažiau kaip 2 metams arba 100000 km garantija viskam. |
| 11. | Pristatymas | 11.1. Ne daugiau 30 darbo dienų. |
| 12. | Atstovavimas | 12.1. Pardavėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas; 12.2. Turi būti autoriziptas gamintojo garantinio aptarnavimo servisas Lietuvoje. |
| 13. | Kita autobuso įranga ir komplektacija | Salono lentynos keleiviams; Salono apšvietimas; Skaitmeninis tachografas; Imobilaizeris; Distancinis priekinių durų pultelis; Greičio palaikymo sistema „Cruise-control“; Apšildomi ir elektra valdomi galinio vaizdo veidrodžiai; Salono veidrodis; Stoglangis su avariniu išėjimu; Pneumatinė reguliojama vairuotojo sėdynė su porankiu ir saugos diržu; Vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu; Užuolaidėlės nuo saulės ant priekinio stiklo; Individualios vairuotojo ir gido vietos apšvietimas; Elektra apšildomas priekinis durų stiklas; Elektra apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo; Slankiojantis viengubas šoninis langas prie vairuotojo; Skaitmeninis laikrodis; Programuojamas keleivių salono ir vairuotojo kondicionierius; Konvektorinis salono šildymas; Programuojamas autonominis šildymas; Minkštos atsilekiančios ir išsitraukiančios į šonus keleivių sėdynės su saugos diržais, porankiu iš praėjimo pusės, atsilenkiančiu staleliu ir kišene iš tinklelio; Parkavimo sensorius; Akustinis atbulinės eigos signalas; Priešrūkinis žibintas; Sėdynės gidui su saugos diržu; Užrakinamos lentinės vairuotojui; Garsiakalbiai keleivių sėdimosiose vietose; Salono grindų danga – neslidus linoleumas; Šoninių ir galinių langų užuolaidėlės; Individualus keleivių sėdynių apšvietimas; Individuali keleivių sėdimų vietų ventiliacija; Audio sistema su mikrofonu; AM/FM/CD/MP3 grotuvas; Gesintuvas; Vaistinėlė; Ratų gaubtai (kalpokai); Avariniai plaktukai stiklams išmušti salone; Instrumentų komplektas ir domkratas. |